西部黄金伊犁有限责任公司阿希矿区危废库项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：西部黄金伊犁有限责任公司

编制单位：新疆创禹水利环境科技有限公司

二〇二〇年九月

建设单位法人代表：（签字）

编制单位法人代表：（签字）

项目负责人：

报告编写人：

建设单位：西部黄金伊犁有限责任公司（盖章）

电话:/

传真:/

邮编:835221

地址:新疆伊犁州伊宁县喀拉亚尕奇乡新疆阿希金矿矿区内

编制单位：新疆创禹水利环境科技有限公司（盖章）

电话:/

传真:/

邮编:835000

地址:伊宁市开发区文化路九融国际大厦5楼

# 表一

| 建设项目名称 | 西部黄金伊犁有限责任公司阿希矿区危废库项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 西部黄金伊犁有限责任公司 |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 □技改□ 迁建□ |
| 建设地点 | 新疆伊犁州伊宁县喀拉亚尕奇乡新疆西部黄金伊犁有限责任公司阿希金矿矿区内 |
| 主要产品名称 | 危险废物暂存库房 |
| 设计生产能力 | 废润滑油产生量约4.0t/a；废油桶产生量约100个/年，重约3.0t/a；废树脂产生量约2.0t/a |
| 实际生产能力 | 废润滑油产生量约4.0t/a；废油桶产生量约100个/年，重约3.0t/a；废树脂产生量约2.0t/a |
| 建设项目环评时间 | 2019年12月 | 开工建设时间 | 2017年7月 |
| 调试时间 | 2020年7月 | 验收现场监测时间 | 2020年9月 |
| 环评报告表审批部门 | 伊犁州生态环境局伊宁县分局 | 环评报告表编制单位 | 伊犁创禹水利环境科技有限公司 |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |
| 投资总概算（万元） | 20 | 环保投资总概算（万元） | 8 | 比例 | 40% |
| 实际总概算（万元） | 20 | 环保投资（万元） | 12 | 比例 | 60% |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日实施）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订，2018年1月1日起施行）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令第31号，2015年8月29日颁布，自2016年1月1日起施行，2018年10月26日修订）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日起施行，2018年12月29日修订）； （6）《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》（1995年10月29日颁布，2020年4月29日修订）； （7）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年7月16日修订，2017年10月1日实施）； （8）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017年11月22施行）； （9）《建设项目竣工环境保护验收技术指南—污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号，2018年5月15日）。 二、项目文件 （1）《西部黄金伊犁有限责任公司阿希矿区危废库项目环境影响报告表》，伊犁创禹水利环境科技有限公司，2019年12月； （2）《关于西部黄金伊犁有限责任公司阿希矿区危废库项目环境影响报告表的批复》，伊犁州生态环境局伊宁县分局，伊县环审〔2020〕07号，2020年1月25日。 |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | （1）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）及2013修改单； （2）危险废物鉴别标准 通则（GB5087.7—2019)。 |

# 表二

工程建设内容： 本项目位于新疆伊犁州伊宁县喀拉亚尕奇乡新疆西部黄金伊犁有限责任公司阿希金矿矿区内，在矿区中心区域。项目库房地理坐标为：东经81°37′07.83″，北纬44°14′23.02″。主要建设内容为：本项目利用弃用的库房储存危险废物，利用的库房为长方形状，长约30m、宽约10m，利用库房南侧一部分，长约9m；库房现状已改造成危险废物库房，已进行库房地面的防渗硬化、铺沙以及应急事故池和其他防护措施的建设。库房占地面积约90m2，内部是约9m的正方形状，采用砖混结构，地上一层，建筑高度6.65m，危废库最大有效储存量为20t。 库房内部东北及西南角各安装一个监控摄像机，在库房外围东、西、南、北侧均安装2～3个监控摄像机。主要设备信息见下表。 表1 项目设备一览表 序号 设备名称 规格及型号 数量（台/套） 备注 1 灭火器 / 2 2 消防栓 / 1 3 监控设备 / 9 本项目固废主要是废润滑油和废油桶及废树脂，根据业主提供的资料，本项目废润滑油产生量约4.0t/a；废油桶产生量约100个/年，重约3.0t/a；废树脂产生量约2.0t/a。废润滑油由废弃储油罐容纳，存放在储存库内。其它工程依托原有工程，保持不变。 本项目实际总投资为20万元，项目建成后，可防止生产过程中所需危险化学品堆放对环境影响的危害。 项目组成及变更情况见表2。 表2 项目组成及变更情况一览表 序号 环评设计建设内容及规模 现状概况 主体工程 库房 库房占地面积约90m2，内部是约9m的正方形状，采用砖混结构，地上一层，建筑高度6.65m，危废库最大有效储存量为20t 与环评设计一致 在此基础上，库房内部东北及西南角各安装一个监控摄像机，在库房外围东、西、南、北侧均安装2~3个监控摄像机 公用工程 供水 依托原有公用工程 与环评设计一致 供电 依托原有公用工程 与环评设计一致 供暖 库房内无采暖设施 与环评设计一致 排水 项目无新增工作人员，生活废水依托厂内原有一体化生活污水处理设备处理后综合利用 本项目无废水产生 环保工程 废气治理 无 无 废水治理 无 无 噪声治理 自然衰减，无环境敏感目标 自然衰减，无环境敏感目标 固体废物处理 废润滑油、废油桶以及废树脂：按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，做好库房防腐防渗措施，将危险废物装入容器内，并粘贴标签，定期交由有资质的单位处置 废润滑油：储存在库房内，已与资质单位（新疆金派环保科技有限公司）签订处置协议。废树脂产生量较少，当项目区产生废树脂后，委托有资质单位处置

原辅材料消耗及水平衡： （1）项目主要储存危险废物情况见表3。 表3 项目设计与实际主要储存量一览表 环评设计储存物质名称 储存量 实际储存物质名称 最大储存量 实际储存量 废润滑油 10t 废润滑油 10t 4t 废油桶 5t 废油桶 5t 3t（100个） 废树脂 5t 废树脂 5t 2t （2）水平衡 根据现场实际调查，本项目运营过程中无废水排放。 本项目劳动定员5人，均从矿区内部调剂，包括1个库房管理人员和4个值班人员，库房管理人员单班制，工作时间每天8小时，值班人员24小时在岗；每年工作日数为365天。

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 本项目建成后，其主要功能为储存矿区开采、选矿等过程中产生的废润滑油、废油桶以及锅炉用水软化过程中产生的废树脂，定期交由有危废处理资质的单位进行处置。 运营期主要工艺流程图： 框图1 运营期存储、运输流程及产污环节图 工艺说明： 本项目运营期间，开采、选矿、运输等过程中产生的废润滑油和废油桶以及锅炉用水软化过程中产生的废树脂统一运至危废库贮存并交给有资质单位进行处置。

# 表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 本项目建成后，项目生产过程中主要污染因素为噪声和固体废物。 1废气 本项目运营期不产生废气污染。 2废水 本项目运营期不产生废水污染。 3噪声 本项目运营期噪声主要来源是废润滑油和废油桶等收集、转运、入库、出库过程中运输车辆的噪声。运输车辆噪声源强较小且为间歇性，一般源强约75dB（A）左右。 4固体废物 本项目固废主要是废润滑油和废油桶及废树脂，根据业主提供的资料，本项目废润滑油产生量约4.0t/a；废油桶产生量约100个/年，重约3.0t/a；废树脂产生量约2.0t/a。定期交由有危废处理资质的单位进行处置，协议见附件。 危废库设置了危险废物储存标志，设专人负责，定期巡查。 5环保设施实际投资及环评估算投资情况 项目环境保护投资估算见下表。 表4 环评估算投资与实际情况对照一览表 序号 治理项目 环保设施 估算投资 （万元） 实际环保设施 实际投资 （万元） 1 废润滑油、废树脂泄漏 库房地面硬化、防渗措施 2.0 库房地面硬化、防渗措施 2.0 2 应急事故池 1.0 收集池 1.0 3 监控器 1.0 监控设备 1.0 4 灭火器、防护衣等 1.0 灭火器、沙箱等 1.0 5 其他 环保验收 3.0 环保验收及应急预案 7.0 6 合计 8 12

# 表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1环境影响报告主要结论 1.1大气环境 本项目运营期不产生废气污染。 1.2水环境 本项目运营期不产生废水污染。 1.3噪声 本项目运营期噪声主要来源是废润滑油和废油桶等收集、转运、入库、出库过程中运输车辆的噪声，噪声值在75dB（A）左右。 运输车辆噪声源强较小且为间歇性，限制车辆在进出库房时的车速，基本不会对外环境产生明显的影响。 1.4固废 本项目固废主要是废润滑油、废油桶以及废树脂等危险废物，暂存于危废库中。 本项目危废产生量约9.0t/a，危废定期（不超过一年）交给有资质单位进行处置，对周边环境影响较小。 2环评批复内容 关于西部黄金伊犁有限责任公司阿希矿区危废库项目 环境影响报告表的批复 伊犁州生态环境局伊宁县分局在2020年1月25日对该项目环境影响报告表给予批复，文号为伊县环审〔2020〕07号，具体批复内容如下： 一、本项目位于伊宁县喀拉亚尕奇乡新疆阿希金矿矿区内，项目区东、南侧均为矿区内部道路，西南侧为空地及矿区废弃用房，西北侧为矿区危险化学品储存库房及值班室。中心地理坐标为东经81°37′07.83″，北纬44°14′23.02″。主要建设内容为：库房改造成危险废物库房(存储废润滑油、废油桶及废树脂)，库房地面防渗硬化、铺沙，建设应急事故池等，占地面积90m2。存储规模为：20t。项目总投资20万元，环保投资8万元，环保投资占总投资比例40％。 根据“报告表”的评价结论，从环境保护角度分析，同意你公司在拟定地点按照“报告表”评价的内容进行新建。 二、项目建设期及运营期严格落实“报告表”中提出的各项污染防治措施，重点要做好以下工作，减少对项目区域周围环境的不利影响： 危废暂存库内禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器内混装，危险废物暂存期不得超过一年，确需延长期限的，必须报我局批准；废润滑油、废油桶和废树脂均属危险废物，严格按照《危险废物贮存污染控标准》(G6B18597-2001)及2013修改单执行。 加强职工安全和环境保护意识教育，提高安全和防范风险的意识，日常工作要严格执行防渗漏、防外溢、防明火等各项要求，杜绝因安全和消防事故引起的次生环境污染。制定防止环境污染事故的应急预案报伊犁州生态环境局伊宁县分局备案。 三、工程建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防止生态破坏的措施发生重大变化的，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。 四、项目竣工后应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定进行验收，建设期运行期的日常监督管理工作由伊宁县环境监察大队负责。 3环保设施及环评批复意见落实情况 表5 环评批复意见落实情况对照表 序号 环评批复要求 落实情况 1 危废暂存库内禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器内混装，危险废物暂存期不得超过一年 落实 2 废润滑油、废油桶和废树脂均属危险废物，严格按照《危险废物贮存污染控标准》(G6B18597-2001)及2013修改单执行 已签订危险废物处置协议，详见附件3 3 加强职工安全和环境保护意识教育，提高安全和防范风险的意识 落实 4 制定防止环境污染事故的应急预案报伊宁县环保局备案 落实 5 落实环境污染事故防范措施和实施应急预案 落实 《西部黄金伊犁有限责任公司突发环境事件应急预案》已于2017年10月2日在伊犁州环境保护局备案，备案编号：654028-2017-060-L。

# 表五

验收监测质量保证及质量控制： 本项目为危废库建设项目，主要影响为危险废物暂存期间可能发生的风险，运行期无大气、水、土壤等污染影响，噪声污染主要为车辆运输危险废物入库、出库等过程所产生的间歇性噪声，因此本项目未进行环境现状监测，无验收监测质量保证及质量控制要求。

# 表六

验收监测内容： 1环境空气 本项目运营期不产生废气污染。 2废水 本项目运营期不产生废水污染。 3噪声 本项目为危废库建设项目，位于矿区内部，项目本身不产生噪声，仅在废润滑油和废油桶等收集、转运、入库、出库过程中产生运输车辆噪声，不进行噪声的监测。 4固废 本项目固废主要是废润滑油、废油桶以及废树脂等危险废物，暂存于危废库中。 本项目危废产生量约9.0t/a，危废定期（不超过一年）交由有资质单位进行处置。危废库设置相应储存标志。 5危险废物风险 5.1危险废物风险分析 西部黄金伊犁有限责任公司涉及到的危险废物包括：①锅炉用水软化产生的废树脂；②机械润滑油及废变压器油等废矿物油。 以上危险废物在产生、运输、贮存、转移过程中会发生环境污染事故具体如下： （1）废离子交换树脂的主要成分带有官能团(有交换离子的活性基团)、具有网状结构、不溶性的高分子化合物，通常是球形颗粒物，目前国内主要使用是苯乙烯系树脂或丙烯酸系树脂，废离子交换树脂具有的主要危险特性为有毒性，焚烧处置会产生持久性有机污染物危害环境，该物质在自然界中极难降解。 （2）废矿物油由石油蒸馏而得，主要成分为烷烃、环烷烃、芳香烃等碳氢有机物和胶质、沥青等非有机物组成，且为可燃性物质。因此公司产生的废矿物油类危险废物主要的危险特性是易燃性和有毒性。 5.2危险废物污染环境风险防范措施 企业严格按照规划设计布置危险废物储存区，贮存场所符合防火防爆要求，库房地面进行了防渗硬化，并安装摄像头进行监控，配套灭火器、沙箱、收集池等应急处置资源，建有专门帐目，贮存的危险废物设有明显的标志。 《西部黄金伊犁有限责任公司突发环境事件应急预案》中也对危险废物储存提出相应防范措施： （1）密封包装，委托相关资质方合法处置。 （2）加强管理，严格按照规章制度进行操作。 （3）在各危险地点和危险设备处，设置防护罩、防护栏等隔离设施，并设立安全标志或涂刷相应的安全色。 （4）制定完善的管理制度和操作规程，建立健全消防档案。 （5）建立应急救援组织体系，确保实施到位，落到实处，确保企业的各项规章制度、各项禁令，做到有令就行，有禁就止，避免“两张皮”现象。 （6）积极开展危险辨识工作。利用安全检查表等方法对库房进行危险辨识，找出存在的安全隐患和人的不安全行为，告知员工，并予以整改。 （7）加强员工岗位安全培训。应对环境风险源的工作人员进行定期安全培训，使其全面了解岗位上的危害及其存在的不安全行为，并使其能全面掌握相关火灾和消防等知识。 （8）定期进行安全检查，并加强日常巡检。每周组织一次安全检查，保证安全责任制落实到位，防火、防爆设施可靠，隐患及时整改。每天对车间内电气设备、照明设施、消防设施等进行巡检，发现危废存储装置发生故障等突发环境事件要及时采取措施，减小对环境的影响。 5.3危险废物污染环境应急处置措施 （1）废树脂应急处理措施 场内运输泄漏应急处理措施：划定警戒区，禁止无关人员进入，对泄漏物进行围堵防止泄漏物受风扬撒，尽可能切断泄漏源，防止泄漏物进入水体、下水道等任何外环境，泄漏在受控范围内后，立即组织对泄漏物重新装袋。应急处理人员戴安全手套，穿工作服，禁止直接接触泄漏物。 （2）废矿物油应急处理措施 ①场内运输泄漏应急处理：划定警戒区，禁止无关人员进入，对泄漏物进行覆盖防止泄漏物受风扬撒，尽可能切断泄漏源，防止泄漏物进入水体、下水道。泄漏在受控范围内后，立即组织对泄漏物重新盛装。应急处理人员戴正压自给式呼吸器，安全手套，穿防静电服，禁止直接接触泄漏物。 ②吸入接触中毒：救护人员迅速戴供气式呼吸防护面具，迅速将中毒者移至新鲜空气处，若无法呼吸，立即进行紧急心肺复苏法，若呼吸困难，提供氧气，同时迅速拨打“120”急救电话，送医院施救。 ③应急机构与应急人员有各单位相关人员组成。

# 表七

验收监测期间生产工况记录： 危废库正常运行。

验收监测结果： 1废气检测结果 本项目运营期不产生废气污染。 2废水检测结果 本项目运营期不产生废水污染。 3噪声检测结果 本项目运营期噪声主要来源是废润滑油和废油桶等收集、转运、入库、出库过程中运输车辆的噪声，噪声值在75dB（A）左右。 运输车辆噪声源强较小且为间歇性，限制车辆在进出库房时的车速，基本不会对外环境产生明显的影响。因此噪声对环境的影响较小。 4固体废物调查结果 本项目固废主要是废润滑油、废油桶以及废树脂等危险废物，暂存于危废库中。 本项目危废产生量约9.0t/a，危废定期（不超过一年）交给有资质单位进行处置，对周边环境影响较小。协议见附件。 本项目根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修订、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中的规范要求进行防治措施，污染源在源头可以得到控制。正常情况下，泄漏引起火灾产生的二次污染物对周边地下水、土壤环境污染的可能性较低。 非正常情况下，废润滑油的泄露可能引起火灾或污染周边地下水、土壤环境。针对这些可能的风险和环境影响，建设单位必须做好相应措施。严格执行国家有关法律法规，建立并严格执行安全生产规章制度、安全操作规程及岗位责任制度；24小时全天候值班，加大火灾防范意识；贮存期限不得超过一年；收集、转运过程中，确保作业区的环境整洁安全。

# 表八

验收监测结论： 1验收监测结论 1.1废气 根据现场查看，项目区内道路及危废库储存区及库房内地面均已硬化，且本项目运营期不产生废气污染。 1.2废水 本项目库房管理人员和值班人员在矿区调剂，均在矿区生活区食宿，产生的生活污水依托矿区原有的生活污水处理设施，不新增废水污染。项目运营期不产生废水。 1.3噪声 本项目运营期噪声主要来源是废润滑油和废油桶等收集、转运、入库、出库过程中运输车辆的噪声。运输车辆噪声源强较小且为间歇性，因此噪声对环境的影响较小。 1.4固废 根据现场查看，本项目固废主要是废润滑油、废油桶以及废树脂等危险废物，暂存于危废库中。危废定期（不超过一年）定期交由有危废处理资质的单位进行处置，对周边环境影响较小。 1.5环境风险分析 西部黄金伊犁有限责任公司突发环境事件应急预案已于2017年10月2日在伊犁州环境保护局备案，备案编号：654028-2017-060-L。 本项目固废主要是废润滑油、废油桶以及废树脂等危险废物，根据现场调查，本项目建设危险废物库房之外，配套灭火器、沙箱、收集池等应急处置资源，并在外围修建围栏，在危废库储存区周围安装监控设施，进出口设置值班室。 企业严格按照规划设计布置危险废物储存区，贮存场所符合防火防爆要求，库房地面进行了防渗硬化，建有专门帐目，贮存的危险废物设有明显的标志。 1.6综合结论 西部黄金伊犁有限责任公司阿希矿区危废库项目运营过程中能够贯彻执行国家建设项目环境管理制度，执行了环境影响评价制度。本项目运营期噪声主要来源是废润滑油和废油桶等收集、转运、入库、出库过程中运输车辆的噪声，运输车辆噪声源强较小且为间歇性，限制车辆在进出库房时的车速，基本不会对外环境产生明显的影响；本项目固废主要是废润滑油、废油桶以及废树脂等危险废物，暂存于危废库中，定期（不超过一年）交由有危废处置资质单位进行处置。西部黄金伊犁有限责任公司突发环境事件应急预案已于2017年10月2日在伊犁州环境保护局备案，备案编号：654028-2017-060-L，可有效的预防和应对突发环境事件。 该项目噪声影响较小，固废的处理方式对环境影响较小。建议通过竣工环境保护验收。 2建议 （1）建立和完善相关环保规章制度，在日常工作中危险废物库房工作人员要认真执行各项环保规章制度，同时保证环保设施的稳定运行。 （2）做好环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，提高职工的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常实施。加强环境管理，增强清洁生产意识，提高企业的经济效益和环保效益。 （3）定期检查灭火器等设备的使用情况，及时更换或补充围堵泄漏物的应急物资。

# Text boxes

开拓

采准

回采

运输

竖井提升

通风系统

废机械润滑油、废油桶

液压油站

危废库贮存

交有资质单位处置

废机械润滑油、废油桶

废树脂

锅炉用水软化